## Slide 1: EASE扩声模拟报告
项目名称：广西艺术学院民族艺术教育教学综合楼提升工程设计项目
--音乐排练厅

## Slide 2: 音乐排练厅EASE分析
一套优质的扩声系统离不开科学严谨的设计，而设计需要大量的专业计算、数据分析。扩声系统的声学特性指标作为扩声系统的客观评价标准，也是有优良主观评价的必要条件。通过计算可以直观地看到扩声系统声学特性指标的预期结果，对本工程具有良好的指导性。针对扩声系统声学特性指标，本方案结合多年系统设计优势以及国内外成功案例经验，我们采用最有效、高认可度的声学计算机辅助设计软件EASE进行计算，以验证我们的方案是合理有效的、也是可信的。
EASE做为建筑电声计算机辅助设计软件，能使声学顾问、建筑师、音响工程师、建筑装修设计师可以预计建筑的声学、扩声系统包括扬声器布置方案等特性，通过EASE模拟设计可以直观的看到所设计项目的厅堂扩声系统预期的声学特性效果图，了解厅堂建筑内所采用的吸声材料、扬声器型号、摆放位置、角度、以及扬声器的相关数据，对实际的建设项目具有良好的指导作用。
扩声系统的声学特性指标作为扩声系统的客观评价标准，也是有优良主观评价的必要条件。以下我们将采用EASE4.4软件以科学的计算方式来验证本系统的声学特性指标。EASE 4.3软件是德国ADA声学实验室出品的声学模拟软件，也是被世界各大专业音频制造厂商所认可的第三方软件。
通过EASE软件计算验证如下内容：
单组主扬声器直达声声场分布；
单组主扬声器直达声声场不均匀度；
单组主扬声器语言传输指数STI；
单组主扬声器直达声传输频率特性曲线。
注：由于EASE4.4软件计算频段范围为100Hz—10000Hz，故本报告计算仅在该范围内进行。

## Slide 3: 1.1、EASE模型数据
模型依据业主提供的建筑图纸建立:
项目 | 总面积 | 平均自由程 | 湿度 | 温度 | 空气气压
音乐排练厅 | ≈722.73 m² | 1.3m/0.04s | 60％ | 20% | 1013hPa

## Slide 5: 1.2、声学设计依据
根据厅堂使用要求：为适应不同节目的演出，音乐排练厅的扩声系统声学特性指标应满足GB/T50371-2006《厅堂扩声统设计标准》中规定的音乐厅扩声一级指标。

## Slide 6
图1 音乐厅一级扩声系统传输频率特性曲线

## Slide 7: 1.3、扬声器配置
扬声器布置三维示意图

## Slide 8: 音乐排练厅扬声器配置：
名称 | 频率 | 最大声压级 | 覆盖角度 | 数量
左/右线阵列扬声器组 | (-10dB)：66Hz-20KHz | 140dB | 70°/90°/110°×10° | 2
左/右线阵列扬声器组 | (-10dB)：67Hz-20KHz | 137dB | 70°/90°/110°×30° | 4
超低扬声器组 | (-10dB)：29Hz | 138dB | 心型指向 | 2
侧区补声扬声器组 | (-10dB)：67Hz-20KHz | 137dB | 70°/90°/110°×30° | 4
固定返送扬声器组 | (-10dB)：59Hz-20KHz | 136dB | 60°×90° | 2
流动返送扬声器组 | (-10dB)：59Hz-20KHz | 136dB | 60°×90° | 4
台唇扬声器组 | (-10dB)：95Hz-20KHz | 121dB | 110°×110° | 6

## Slide 9: 1.4、EASE声场模拟计算效果图
声场模拟计算采用宽带粉红噪声：
扩声系统语言传输指数STIPa分别设置为男声源及女声源进行计算：

## Slide 10: 1.4.1、音乐排练厅总声压级（Total SPL）
计算时开启：左/右线阵列声道、侧补、台唇，超低频。
左/中/右声道100Hz—8000Hz总直达声压级：
100Hz总压级分布图

## Slide 11
100Hz三维扩声覆盖视图

## Slide 12
200Hz总压级分布图

## Slide 13
200Hz三维扩声覆盖视图

## Slide 14
500Hz总压级分布图

## Slide 15
500Hz三维扩声覆盖视图

## Slide 16
1000Hz总压级分布图

## Slide 17
1000Hz三维扩声覆盖视图

## Slide 18
2000Hz总压级分布图

## Slide 19
2000Hz三维扩声覆盖视图

## Slide 20
4000Hz总压级分布图

## Slide 21
4000Hz三维扩声覆盖视图

## Slide 22
8000Hz总压级分布图

## Slide 23
8000Hz三维扩声覆盖视图

## Slide 24: 1.4.2、扩声系统语言传递指数（STI PA）
STI语言清晰度男声分布图

## Slide 25
STI语言清晰度男声扩声覆盖视图

## Slide 26
STI语言清晰度女声分布图

## Slide 27
STI语言清晰度女声扩声覆盖视图

## Slide 28
扩声系统语言传输指数（STIPA）
STIPA语言清晰度 | 男声 | 女生
MAX（最大值） | 0.888 | 0.891
MIN（最小值） | 0.789 | 0.79
AVG(平均值) | 0.847 | 0.85

## Slide 29: 1.4.5、EASE声场模拟计算结论
经过EASE 4.4声场设计软件的计算，各频段声压级、扩声系统语言传输指数、频率特性如下表：
频率(Hz) |  | 100Hz | 200Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz
声压级(dB) | Max | 112 | 113 | 111 | 108 | 110 | 110 | 110
 | Min | 104 | 105 | 104 | 102 | 103 | 102 | 102
Avg平均值(dB) |  | 108 | 109 | 107 | 105 | 106 | 106 | 106
声压级不均匀度(dB) |  | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8
100Hz-8000Hz直达声最大声压级：113dB |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 30
音乐排练厅混响时间：

## Slide 31: 结论：
本报告书声场模拟采用的扬声器配置及其技术指标，满足/优于设计要求：
1)最大声压级指标：音乐厅一级额定通带内最大声压级大于或等于98dB。
模拟结果：
音乐排练厅扩声（100Hz-8000Hz）最大声压级：113 dB，优于音乐厅扩声一级标准；
2)稳态声场不均匀度指标：音乐厅一级1000Hz时小于或等于6dB、4000Hz时小于或等于 8dB。
模拟结果：
音乐排练厅直达声场不均匀度： 1000Hz时为6dB、4000Hz时为8dB，满足音乐厅扩声一级标准；
3)语言传输指数(STIPA)指标：＞0.5。
模拟结果：
音乐排练厅左/右声道传输指数STI：男声源/平均值为0.847、女声源/平均值为0.85，优于音乐厅扩声一级标准；

## Slide 32
音乐排练厅扩声系统传输频率特性曲线
——
——
——
最大声压级
平均声压级
最小声压级
4)传输频率特性：以100Hz～8000Hz的平均声压级为0dB,在此频带内允许一4dB～4dB的变化；80Hz、8000Hz频带允许一6dB~4dB的变化；63Hz、10000Hz频带允许—8dB～4dB的变化；50Hz、12500Hz频带允许一10dB～4dB的变化。
模拟结果：
以100Hz～10000Hz的平均声压级为0dB,在此频带内3dB的变化，优于音乐厅扩声一级标准。