广西硕友建设工程咨询有限公司

招 标 文 件

（全流程电子化采购）

项目名称：东平镇、那卜镇菠萝蜜基地智慧农业项目

# 项目编号：YLZC2024-G1-230224-GXSY

# 采购计划文号：YLZC2024-G1-60355

采 购 人： 博白县乡村振兴局

采购代理机构：广西硕友建设工程咨询有限公司

2024年4月

目    录

第一章 招标公告	3

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	25

第四章  评标方法及评标标准	46

# 第一章 招标公告

项目概况： 东平镇、那卜镇菠萝蜜基地智慧农业项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）自行获取招标文件，并于2024年 月 日 时 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YLZC2024-G1-230224-GXSY

采购计划文号：YLZC2024-G1-60355

项目名称： 东平镇、那卜镇菠萝蜜基地智慧农业项目

预算金额：600万元

最高限价：600万元

采购需求：  东平镇菠萝蜜基地智慧农业项目1项和那卜镇菠萝蜜基地智慧农业项目1项，详细内容见招标文件中《采购需求》。

合同履行期限：自签订合同之日起90个日历日内交付并安装调试验收完毕。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目；

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件：

时间：2024年   月   日至2024年   月    日，每天上午8时30分至12时00分，下午15时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外）；

地点：广西政府采购云平台线上获取

获取方式：供应商登录广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件提交截止时间和开标时间：2024年  月  日  时  分（北京时间）；

投标地点：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标

开标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.本项目不需要缴纳投标保证金。

## 2.网上查询地址

## 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、全国公共资源交易平台（广西·博白）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bbggzy/）。

3. 本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/） ，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

5.在线竞标响应（电子竞标）说明

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西壮族自治区政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763）。

（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名    称：博白县乡村振兴局

地    址：博白镇大街065号

联系人：王睿婷

联系方式: 0775-2791552

2.采购代理机构信息：

名    称：广西硕友建设工程咨询有限公司

地    址：玉林市金旺里47号

项目联系人：禤群

联系方式：0775-3109178

广西硕友建设工程咨询有限公司

2024年    月    日

# 第二章  采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评分标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.投标人必须对投标文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来确定赔偿金额。

4.投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。

6.所有分标采购内容所属行业：工业。

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数/性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苗情实时溯源仪 | 20 | 套 | 1.支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测； 2.设备功率≤15w； 3.采用高效补光阵列，低功耗，红外补光100 m； 4.内置加热玻璃，有效除雾； 5.支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR； 6.支持23倍光学变倍，16倍数字变倍； 7.支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率； 8.支持3D数字降噪，支持120 dB宽动态； 9.支持定时抓图与事件抓图功能； 10.支持4G（移动、联通、电信）网络传输，兼容3G（移动、联通、电信）； 11.支持SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP； 12.支持定时任务，一键守望，一键巡航功能； 13.IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准； 14.支持485读取标准电池电量信息并进行OSD叠加； 15.最大支持256 GB MicroSD卡存储； 16.内置可插拔电信4G NANO物联网卡，此卡定向到互联服务器 ； 17.200万像素球机；水平旋转360°，垂直旋转90°； 18.立杆：镀锌喷塑，高3.5米； 19.配套物联网卡； 20.太阳能供电系统： (1)200w单晶硅太阳能板1块； (2)120ah胶体电池，1块，放电深度≥90%，自带过充保护功能； (3)包含配套的控制器、地埋箱、支架等辅材； |
| 2 | 土壤墒情监测站 | 6 | 套 | 1.设备可检测包括土壤温度、土壤湿度、土壤盐分、土壤PH等土壤数据； ▲2.具有多参数采集，数据上传；数据可自动上传至农业部全国土壤墒情监测系统中：http://www.soilmoisture.org.cn； ▲3.主控采用STM32F407VET6高性能芯片，主频为168MHz。搭载FreeRTOS实时操作系统，可实现数据采集、数据传输、大屏交互等多任务同步工作，具有操作性强、延时低，可靠性高等特点； 4.供电方式：设备支持市电或太阳能供电（80W、40ah太阳能供电系统） 5.供电电压：8V-28V宽电压输入； 6.整机功率≤5W； 7.通讯方式：支持多种联网方式，有线网络\WIFI\4G,可以适配多种联网环境，支持手动切换； ▲8.数据采集仪： (1)设备配备7英寸ISP高清触摸屏屏，分辨率为1024*600; (2)设备显示屏显示色彩为64K真彩色； (3)可通过设备自带的触摸屏配置传感器信息，方便用户添加其他传感器； (4)设备可通过自带触摸修改数据上传的服务器地址和端口，方便接入新平台； (5)设备可通过自带的触摸屏查看设备基础信息，如设备地址码、SIM卡卡号等； (6)设备支持背光亮度自动调节； (7)设备拥有异常状态自动重启功能和远程重启功能； (8)设备配备有扬声器，可用于播报异常数据、报警信息等； (9)设备支持OTA远程升级； 9.定位功能：采用GPS定位，自动获取海拔和坐标信息，防盗防位移； ▲10.内置存储容量：内置存储，最多可存储52万条； ▲11.设备远程控制：主机可通过云平台远程自由设定数据上传间隔时间，默认为90s上传一次； 12.数据采集主机：可显示设备的离线状态，在线状态，信号强度，以及电池电量等信息； 13.阈值设置：支持不同传感器阈值的设置，实现对监测数据的实时监测和预警。 14.工作温度：-20~70℃； 15.立杆：采用2.0米立杆，设有避雷装置； ▲16.软件功能： (1)监测设备采集的数据可自动同步至云平台，保证数据不丢失； (2)实时显示监测设备采集的数据； (3)显示指定时间段任意参数的数据及时间； (4)数据查询功能：支持历史数据查询并能设置任意时间段的各类实时数据、历史数据的查询、导出； (5)故障报警功能：具有电池电量、设备移位报警功能； (6)微信预警：具有微信扫码绑定功能，绑定后通过微信公众号推送预警信息给用户，例如土壤氮磷钾数据过低等信息提醒； 17.土壤传感器数据如下： （1）土壤湿度：测量范围：0～100%RH，分辨率：湿度0.1%RH ；准确度：湿度±2%RH； （2）土壤温度：测量范围： -30～70℃，分辨率：0.1℃，准确度：温度±0.5℃； （3）土壤盐分：测量范围： 0- 20000 us/cm；分辨率：1 us/cm；准确度：±3% ； （4）土壤PH:测量范围： 3-10；分辨率：0.1；准确度：±0.2%； 18.具有自主研发的农林环境气候自动监测站监测预警系统、智慧农业物联网系统计算机软件著作权登记证书。 19.该产品必需提供省级或以上检测机构出具的CMA检测报告的影印件或扫描件并加盖原厂公章，检测报告须体现该项参数检测结果。 |
| 3 | 农产品溯源系统 | 2 | 套 | 农产品溯源管理系统是一种可以追踪农产品（包括食品、生产资料等）进入市场各个阶段的系统。它涉及到农产品产地、加工、运输、批发及销售等多个环节，有助于质量控制和在必要时召回产品。 相关功能： 1、农事记录：可记录农事数据，如作物播种信息、施肥信息、用药信息、浇水信息、除草、收割等人工农事管理信息，便于基地的农事日常管理，为进一步科学种植提供实践数据；农事记录还可选择是否展示到溯源界面； 2、支持将农事管理数据生成二维码及链接绑定农产品信息查看； 3、支持农产品营销管理在线添加，包含品牌、产品 以及种植生长历程等介绍； 4、支持农产品入库管理、库存统计及销售记录查询，支持基地客户信息维护； 5、支持种植作物生产数据查询与统计分析，支持数据在线导出； 6、质检管理：通过手动录入种养的品种、检测项目、检测时间、检测结果、审核状态等质量检验信息，对农产品的质量进行立体化监管，列表展示“农作物名称，种植批次，检测来源，检测机构，检测项目，检测时间与检测结果”，提供农产品的质量检验依据； 7、仓储管理 ：仓储管理实现了对物资出、入库以及库存信息的智能化管理，展示物资包括化肥、农药、种苗、仪器、耗材等。列表展示仓库内农作物的仓储量和库存量，库存信息会随出入库操作而自动更新，用户可实现准确了解仓储库存信息，为管理人员可做出适当的作物仓储管理、分析与决策提供有力基础； 8、销售管理 ：支持农产品的销售记录添加与查询、支持基地客户信息维护。通过农产品质量安全追溯平台，对交易信息进行登记建立电子台账，实现记录并维护企业销售的网络化管理、销售订单管理，销售渠道以及销售量的管理； 9、溯源配置 ：为消费者追溯服务提供信息载体。对农产品的名称、种植批次、采收/加工批次、追溯码及被查询的次数等信息进行管理。以溯源二维码为载体，记录农产品的全流程生产记录。支持溯源二维码信息查看（对应的商品信息以及扫码次数），可生成完整的种植档案、农事档案、采收档案及加工档案，实现农作物全生命周期的记录及查看，让消费者更放心。 |
| 4 | 智能识别虫情测报设备 | 4 | 套 | 1.符合GB/T24689.1-2009植物保护机械虫情测报灯国家标准； 2.整体结构采用不锈钢喷塑工艺； 3.采用光、电、数控技术，自动控制； 4.供电系统：交流电220V或太阳能供电DC12V（320W、200AH太阳能能供电系统）； 5.诱集光源采用T8 365+395nm 20W LED灯管； 6.灯管启动时间：≤5s； 7.功率：运行功率≤100W，待机功率≤10w； 8.撞击屏4块：互成90度角，单屏尺寸：长640±2mm,宽280±2mm,厚5mm； 9.设备尺寸：620*600*2114mm（±2mm）； 10.远红外虫体处理仓温度控制：工作15min后达到85±5℃；加热圈工作时间和温度可调； 11.远红外虫体处理致死率不小于98%，虫体完整率不小于95%； ▲12.10.1寸工业安卓智能触摸屏，安卓10.1智能控制系统，支持WIFI/4G/以太网等多种联网方式,可随时随地联网管理； ▲13.可实现在电脑端和手机端实时远程监控，包括但不限于诱虫灯开关、加热仓上下仓门、清扫、抖动、远程拍照等指令的发布执行、系统参数设置和采集信息的查询分析等； 14.可以显示当前通讯状态、加热仓实时温度、当前光照、环境温度、降雨状态以及设备各个部件的当前运行状态； 15.内置GPS定位功能，可在地图中查看设备站点等数据； ▲16.语音播报：实时播报设备的工作状态进程和拍照进程； 17.拍照装置：采用1200万像素工业高清摄像头，可自动完成拍摄功能，拍摄的虫情图片信息自动上传至智慧农业物联网系统平台监测预警； ▲18.平台故障报警功能：具有电池电量、移位报警功能； ▲19.微信预警：具有微信扫码绑定功能，绑定后通过微信公众号推送预警信息给用户，例如每天虫害的数据、目标虫害发生情况等信息； 20.接虫盘：接虫板面积90000mm²，采用清扫装置和震动装置，清扫干净无残留； 21.接虫箱：不锈钢喷塑材质，尺寸：540mm*470mm*150mm，可抽拉； ▲22.可远程对设备进行远程重启； 23.光控装置：晚上自动开灯，白天自动关灯，在夜间工作状态下，不受瞬间强光照射改变工作状态； 24.雨控装置：按外界雨量变化自动控制测报灯工作； 25.排水装置：单独的排水系统结构，将雨水自动排出，有效将雨虫分离，使箱体内无积水； ▲26.采集到虫情数据上传到云平台，系统搭建虫情数据库，通过智能AI识别技术实现对虫体种类的识别，并自动统计出不同种类害虫的数量；并以曲线图进行展示，可在系统平台随吋了解虫情灾害情况； ▲27.自动识别：系统具备虫害识别功能，常见农林害虫识别准确率≥85%，识别的虫害包括但不限于：斜纹夜蛾、甜菜夜蛾、叶蝉、天牛、金龟子、稻化螟、稻纵卷叶螟等虫害； ▲28.远程更新：可以通过云平台远程更新安卓系统APP，升级功能，为用户提供更好的体验； 29.时段控制：可远程设置时间和参数，根据根据靶标害虫生活习性规律，设定工作时间段； ▲30.数据存储:离线数据本地存储,网络恢复后自动上传数据； 31.具有自主研发的智能虫害监测预警系统计算机软件著作权登记证书。 32.该产品必需提供省级或以上检测机构出具的CMA检测报告的影印件或扫描件并加盖原厂公章，检测报告须体现该项参数检测结果。 |
| 5 | 生态远程实时监控设备 | 4 | 套 | 400万6寸23倍网络红外球机； 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测； 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m； 支持超低照度，0.005 Lux@F1.6(彩色)，0.001 Lux@F1.6(黑白)，0 Lux with IR； 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍； 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率； 支持3D数字降噪，支持真宽动态； 支持定时抓图与事件抓图功能； 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能； 支持SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP， 最大支持512 GB microSD卡存储； IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准； 水平范围：360°垂直范围：-15°-90°(自动翻转)； 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据； SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB）； 供电方式：DC36V 电流及功耗：最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6W，补光灯9W）工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90%； 除雾：加热玻璃除雾； 尺寸：Ø208 mm × 344.7 mm； 重量：3.0 kg； 防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准； 4路400万高清网络监控硬盘录像机，含2T硬盘； 专用立杆：3.5米镀锌喷塑立杆，带地笼，带避雷针； 气象专用室外防护箱:野外防护箱，防湿防潮，内置隔板，外置锁具，内装采集仪，蓄电池，太阳能控制器等。 |
| 6 | 病情监测仪 | 20 | 套 | 1. 符合GB/T 24689.3-2009植物保护机械孢子捕捉仪（器）标准； 2. 兼容智慧农业物联网系统； 3. 可固定在测报区域内，定点观察特定区域孢子种类及数量； 4. 模式设定：两种工作模式分别为连续工作模式或者定时可调工作模式； 5. 材料：优质不锈钢； 6. 设备尺寸550*550*1518； 7. 供电系统：支持市电供电和太阳能供电（80W、40AH太阳能供电系统）； 8. 供电电压：AC220V或DC12V； 9. 功率：整机功率:≤15W，待机功率:≤2W； 10. 定时：可设16个工作时间段； 11. 集气口风速：0.3～5 m/s连续可调； 12. 载玻片规格：长：76.2mm；宽：25.4mm；厚：1-1.2mm； 13. 绝缘电阻：≥2.5MΩ； 14. 设计寿命：10年。 |
| 7 | 苗情观测仪 | 20 | 套 | 1.4寸红外球机， 支持4G（移动、联通，电信）网络传输； 2.设备功率≤15w； 3.支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光100 m； 4.支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测； 5.适用于农田、森林，河道、水库、矿区、野外等场景； 6.内置加热玻璃，有效除雾； 7.支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR； 8.支持23倍光学变倍，16倍数字变倍； 9.支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率； 10.支持3D数字降噪，支持120 dB宽动态； 11.支持定时抓图与事件抓图功能； 12.支持定时任务，一键守望，一键巡航功能； 13.支持SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP； 14.最大支持256 GB MicroSD卡存储； 15.IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准； 16.支持4G（移动、联通、电信）网络传输，兼容3G（移动、联通、电信）； 17.支持485读取标准电池电量信息并进行OSD叠加； 18.内置可插拔电信4G NANO物联网卡，此卡定向到互联服务器； 19.400万像素球机；水平旋转360°，垂直旋转90°； 20.立杆：镀锌喷塑，高3.5米； 21.配套物联网卡； 22.太阳能供电系统： (1)200w单晶硅太阳能板1块； (2)120ah胶体电池，1块，放电深度≥90%，自带过充保护功能； (3)包含配套的控制器、地埋箱、支架等辅材。 |
| 8 | 农业多功能气象站 | 2 | 套 | 1.满足GB/T 24689.6-2009（植物保护机械农林小气候信息采集系统）标准； 2.可检测包括风速、风向、空气温度、空气湿度、大气压力、 照度、雨量气象数据； ▲3.具有多参数采集，数据上传；数据可自动上传至农业部全国土壤墒情监测系统中：http://www.soilmoisture.org.cn； ▲4.主控采用STM32F407VET6高性能芯片，主频为168MHz。搭载FreeRTOS实时操作系统，可实现数据采集、数据传输、大屏交互等多任务同步工作，具有操作性强、延时低，可靠性高等特点； 5.供电方式：设备支持市电或太阳能供电（80W、40ah太阳能供电系统）； 6.供电电压：8V-28V宽电压输入； 7.设备功率≤5w； 8.通讯方式：支持多种联网方式，有线网络\WIFI\4G,可以适配多种联网环境；支持手动切换； ▲9.数据采集仪： (1)设备配备7英寸ISP高清触摸屏屏，分辨率为1024*600； (2)设备显示屏显示色彩为64K真彩色； (3)可通过设备自带的触摸屏配置传感器信息，方便用户添加其他传感器； (4)设备可通过自带触摸修改数据上传的服务器地址和端口，方便接入新平台； (5)设备可通过自带的触摸屏查看设备基础信息，如设备地址码、SIM卡卡号等； (6)设备支持背光亮度自动调节； (7)设备拥有异常状态自动重启功能和远程重启功能； (8)设备配备有扬声器，可用于播报异常数据、报警信息等； (9)设备支持OTA远程升级； 10.定位功能：采用GPS定位，自动获取海拔和坐标信息，防盗防位移； 11.内置存储容量：内置存储，最多可存储52万条； ▲12.设备远程控制：主机可通过云平台远程自由设定数据上传间隔时间，默认为90s上传一次； 13.数据采集主机：可显示设备的离线状态，在线状态，信号强度，以及电池电量等信息； 14.阈值设置：支持不同传感器阈值的设置，实现对监测数据的实时监测和预警； 15.工作温度：-20~70℃； 16.立杆：采用3.0米立杆，设有避雷装置； 17.软件功能： (1)监测设备采集的数据可自动同步至云平台，保证数据不丢失； (2)实时显示监测设备采集的数据； (3)显示指定时间段任意参数的数据及时间； (4)数据查询功能：支持历史数据查询并能设置任意时间段的各类实时数据、历史数据的查询、导出； (5)故障报警功能：具有电池电量、设备移位报警功能； (6)微信预警：具有微信扫码绑定功能，绑定后通过微信公众号推送预警信息给用户，例如当前环境温度过高，不利于作物生长等信息提醒； 18.传感器主要指标： (1)温度：测量范围：-30℃- 70℃；分辨率：0.1℃；准确度：±0.5℃； (2)湿度：测量范围：0~100%RH；分辨率：0.1%；准确度：±3%~±5%； (3)风速：测量范围：0~60m/s；分辨率：0.1m/s；准确度：±0.3m/s； (4)风向：测量范围：0~360°(16方向)；精度：±2°；分辨率：0.1°； (5)大气压力：测量范围：600-1100 hpa；分辨率：0.1hpa；准确度：±1.5hpa； (6)光照强度：测量范围：0-200000Lux；分辨率：1Lux；精度：±5%； (7)雨量：测量范围：0～4mm/min；分辨率：0.2mm ；准确度：±3%； 19、具有自主研发的农林环境气候自动监测站监测预警系统、智慧农业物联网系统计算机软件著作权登记证书。 20、该产品必需提供省级或以上检测机构出具的CMA检测报告的影印件或扫描件并加盖原厂公章，检测报告须体现该项参数检测结果。 |
| 9 | 风吸式太阳能杀虫灯 | 40 | 套 | 1.产品工作原理：利用多光谱诱虫光源引诱昆虫、透明撞击板增加效果，由风扇高速运转产生空气负压、将昆虫吸入灯体集虫盒内； 2.产品符合GB/T24689.2-2017植物保护机械杀虫灯标准； 3.灯体外形：方形结构，喷塑处理，结构牢固，性能稳定，简洁大方； 4.捕虫器外壳材质：防腐蚀、防生锈。灯体规格：长*宽*高（250×250×580mm）； 5.进风口尺寸：≥150*150mm； 6.透明挡板，撞虫面积：≥0.15M2； ▲7.进风口风速：2.0m/s；吸虫风道，中间小两头大，增加吸力； 8.电池采用使用寿命长、安全环保的铁锂锂电池：20AH，电压：DC12V，电池安装在太阳能板内侧，与太阳能板一体化，防水、防盗，有散热装置，通风散热。增加电池使用寿命； 9.太阳能电池板: 单晶硅或多晶硅, 50W，DC18V； 10.电机: 节能无刷直流电机 , DV12V/ 10W ； ▲11.U型诱虫灯：电压12V；功率15w；三基色：红、绿、蓝+紫外光，靶标害虫专用光源； 12.控制器：光控、时控、充放电自动保护，防护等级：IP67；工作环境温度：（-35℃）-（+55℃）； ▲13.节能型集虫装置：集虫桶采用镀锌材料做成、与灯体相连接、采用插槽抽拉式方式清理虫体； 14.主支杆：镀锌钢管表面喷塑处理或不锈钢材质，规格60mm，壁厚2.0mm； 15.绝缘电阻：2.5MΩ； 16.杀虫灯灯头材质需为防阻燃材料； 17.整机输出功率：20W； 18、该产品必需提供省级或以上检测机构出具的CMA检测报告的影印件或扫描件并加盖原厂公章，检测报告须体现该项参数检测结果。 |
| 10 | 智能自动清虫杀虫灯 | 20 | 套 | 一、参数介绍 1、符合GB/T 24689.2-2017 植物保护机械杀虫灯国家标准； 2、兼容智慧农业物联网系统； 3、诱虫光源：4W，灯长130mm，诱虫灯管（波长紫光双波段365+395NM），启动时间≤5s； 4、诱虫装置：方形，规格250mm*250mm*885mm（接受±5 mm偏离）； 5、整灯功率：≤15W；待机功率≤2w； ▲6、内核：ARM32位 Cortex-m³ CPU，搭载FreeRTOS操作系统，可实现高效稳定的运行； 7、系统时钟：最高可达72MHz； 8、无线通讯：产品配备4G模块，采用4G通信完成数据传输； ▲9、模块化设计：产品配备GPS模块，具有GPS定位功能； 10、工作电压：直流12V； 11、绝缘电阻：≥2.5MΩ； 12、工作温度：10℃～70℃； 13、风机：12W／12V，转速2200转/分；进风口风速：2.0m/s ； 14、全封闭防水设计：连续三天阴雨天气可正常工作； 15、灯杆高度：≥2.0米（高度可根据实际需求定制）； 二、功能介绍： 1、光控技术：根据昼夜自动开关灯； 2、雨控保护：雨水接触雨控时，杀虫灯自动进入保护状态并延长10分钟，直至雨控被解除，恢复自动工作； 3、可根据害虫生活习性规律，智慧农业平台远程下发任意时间段工作周期进行工作； 4、数据上报：杀虫灯每隔一段时间向平台上报工作状态，上报频率可调； ▲5、自动校时：设备每次上电后支持自动校时功能，保证设备稳定可靠的运行； ▲6、定时倒虫：可远程下发1-31天倒虫周期； ▲7、远程重启：通过智慧农业平台控制设备重启； 8、自动获取海拔和坐标信息：增加海拔高度设计，可随时获取数据采集点具体的地理位置，防盗防位移； ▲9、低温保护：当空气温度低于5摄氏度左右（误差±5％）杀虫灯进入自动休眠状态，可增加蓄电池的使用寿命； 10、蓄电池保护：控制电路设计有蓄电池自动维护功能，防止过充过放降低蓄电池的使用寿命。 11、该产品必需提供省级或以上检测机构出具的CMA检测报告的影印件或扫描件并加盖原厂公章，检测报告须体现该项参数检测结果。 |
| 11 | 智能灌溉系统 | 2 | 套 | 智能灌溉系统是基于现代科技手段的自动化管理系统，它利用传感器、计算机和自动控制器等设备，实时监测土壤湿度、气温、风速、光照等环境参数，根据作物需水量和生长状况，自动控制水泵、阀门等设备进行智慧灌溉。 相关功能： 1、系统包含 主控模块、传感器模块、电磁阀驱动模块、无线通信模块；其中,主控模块协调控制该系统中各个模块的运行；传感器模块包含温湿度传感器，可获得土壤湿度数据，并将信息上传至主控模块；可通过主控模块控制电磁阀以及相应的水泵开关；4G通信模块将数据信息上传至中央控制器，实现 远程控制； 2、采用Lora 通信技术进行各部分控制器及节点之间数据信息的传输； 3、支持远程智能控制设备/电磁阀工作时间以及灌 溉时间点设置； 4、实时控制系统可以实时控制电磁阀开启和关闭； 5、灌溉策略设置系统可以根据作物不同，季节不同 设置相应的灌溉策略； 6、批量管理系统可以在批量勾选设备后对电磁阀进 行配置或远程无线开关操作。 |
| 12 | 农业大数据综合 管理系统 | 2 | 套 | 农业大数据综合管理系统是一种基于物联网技术的农林生产管理系统软件平台，旨在提供高效、智能、可持续的农林生产管理解决方案；本系统平台可远程控制接入的农业设备；远程更改设备运行的参数，设备本地更改的参数也会实时同步；本系统采用权限控制，可灵活分配用户权限；平台能够实时采集传感器的数据、视频数据、苗情图像等信息，实现信息采集、生产监控、安全可视、在线监管，全面提升农业信息化和四情监管水平。远程视频监控系统由摄像、传输、控制、显示、存储五大部分组成。 中心平台包含五个功能性系统：病虫害监控预警系统，墒情气象监控预警系统，视频监控（包括了苗情灾情监控）系统、数据监控分析预警系统。 1、虫情监测：虫情测报灯内虫体远程采集图像数据，对每个时间段所统计到的虫子数量，可查看设备当前状态（工作模式、地理位置、天气、仓位和虫子数量）； 2、病虫害监测系统：系统会展示出设备的实时数据，例如昆虫数据，设备所在的环境温湿度，信号值，加热仓温度等；可展示一种昆虫或多种昆虫的实时趋势图，同时会展示出所选时间段的最高温湿度和最低温湿度，方便后续分析害虫高发期时周围环境情况，为以后防止提供有利数据。数据可导出各种格式，如表格，柱状图，折线图等；可远程控制设备各部件运行。支持设备离线数据上报；设备异常信息提醒； 3、孢子自动捕捉系统：电子显微镜系统自动拍照选取并上传照片，自动融合成最清晰的照片通过网络上传至服务器，可通过APP及web端查看云平台数据，图片放大缩小，可添加孢子类型时段控制：根据孢子数量大小，设定适宜工作时间段；展示所有设备自动采集或手动拍照上传的数据，统计曲线； 4、气象墒情监测：可选择空气或土壤传感器和时间段，以图表的方式展示，供专业人员分析，可选择时间段，以列表的方式展示所有传感器数据供专业人员分析； 5、气象数据分析：该模块提供气象墒情系统的空气温/湿度、光照度、二氧化碳、土壤温/湿度等历史数据查询功能； 6、视频监控系统：可通过物联网技术远程查看到安装到现场的远红外摄像机拍摄到的实时画面，用户可通过视频系统可清晰直观的实时查看种植区作物的生长及病虫害情况，并对突发性异常事件的过程进行及时监视和记录，用以提供及时高效的指挥和调度，平台上可控制云台动作； 7、用户管理：可新增不同权限用户； 8、故障报警功能：具有电池电量、设备移位报警功能； 9、微信预警：具有微信扫码绑定功能，绑定后可选择设备异常信息的推送； 10、具有物联网虫情监测预警系统计算机软件著作权登记证书； 11、具有孢子捕捉仪控制系统计算机软件著作权登记证书； 12、具有可视农业监测平台计算机软件著作权登记证书； 13、具有农林环境气候自动监测站监测预警系统计算机软件著作权登记证书； 14、具有智慧农业物联网系统计算机软件著作权登记证书。 |
| 13 | 户外实时显示屏 | 2 | 套 | 1、LED电子显示屏:室外P10单色LED屏，整体外框约2000*1042mm，动态循坏显示种植区内传感器数据； 2、两根3米立柱，用于支撑显示屏； 3、单块模组320×160（mm），总共需要42个模组（宽6*高7），实际显示面积宽1.92m长 × 1.12m高； 4、单价含：1台控制卡：DS-D40-CON1、户外LED落地式支架、透传模块（自带三年物联网流量卡）； 5、远程透传模块。 |
| 14 | 网络服务器 | 2 | 项 | CPU：配置≥1颗 x86架构处理器，核数≥16核，主频≥2.5GHz； 内存：配置≥64G DDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存； 硬盘：配置≥2块600G 10K SAS硬盘； 阵列卡：配置≥1张SAS+HBA卡（支持RAID 0/1/10）； PCIE扩展：最大可选支持6个PCIe扩展插槽； 网口：≥4个千兆电口； 其他接口：配置≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口；≥1个VGA口，位于机箱后部； 电源：配置≥550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 |
| 15 | 设备安装服务 | 2 | 项 | 清单内整体设备设施线路敷设、安装、调试； 包含一年24小时内响应设备维护、维修服务。 |
| 16 | 中央控制设备 | 2 | 项 | 机柜、交换机、路由器、网线、电缆、光缆、光模块、光纤跳线、通信宽带等配套。 |
| 17 | 病害无人机监测预警系统 | 2 | 项 | 1、含 智能飞行电池； 2、含无人机保险1年； 3、含无人机100万第三者险1年； 4、一站式无人机任务管理云平台(1年大容量套装)。 |
| 商务条款 |
| 交货时间及地点 | 交货时间为自签订合同之日起90个日历日内交付并安装调试验收完毕。 交货地点：广西玉林市博白县采购人指定地点。 |
| 报价要求 | 投标人应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总报价，采购人不再支付任何费用，包括： （1）货物、服务的价格(包括但不限于货物及必要的扫描附件、备品备件、专用工具、配套技术资料的价格)； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他(如运输运送、装卸、保管、安装、调试、验收、人员培训、技术支持、售后服务、更新升级、安装保险等费用)。 |
| 质保期 | 质保期1年 |
| 知识产权 | 采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |
| 其他说明 | 1.东平镇菠萝蜜基地智慧农业项目1项2.那卜镇菠萝蜜基地智慧农业项目1项。 |

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

## 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求详见“招标公告”。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下：无。 |
| 7.2 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 11.5 | ☑不组织现场考察 □组织现场考察： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： 联系人： ；联系电话： ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 报价文件： 1.投标函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者其委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照复印件等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证复印件等），投标人为自然人的，提供有效身份证正反面复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料（2023年10月至2024年3月连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2023年10月至2024年3月连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.供应商 2022 年或2023年财务报表或审计报告（对于从取得营业执照时间起到提交响应文件截止时间为止不足要求年数的，只需提交取得营业执照年份至所要求最近年份的财务报表或审计报告。供应商是其他组织和自然人的，提供财务报告或者银行出具的资信证明）；（必须提供，否则作无效响应处理） 5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式附后）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 7.联合体投标协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） 8.中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者供应商属于监狱企业的证明材料；（格式后附）（本项目如为专门面向中小企业（或者小型、微型企业）采购时必须提供，否则作无效投标处理） 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则作无效投标处理； 2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人电子签章，否则作无效投标处理； 3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者授权委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人电子签章，否则作无效投标处理； 4.分公司参加投标的，应当取得总公司授权； 5.若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其他内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担； 6.联合体投标时，第1-6项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别签字并加盖投标人电子签章，否则投标文件按无效响应处理。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面原件扫描件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 3.有效的法定代表人授权委托书及其委托代理人有效身份证正反面原件扫描件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6.投标人情况介绍（格式自拟）； 7.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）；（投标人可根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及其委托代理人签字，并加盖投标人电子签章，否则作无效投标处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则作无效投标处理。 3.若招标文件中有专门标注的某关联点。并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其他内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。 |
|  | 技术文件： 1.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.项目实施方案（格式自拟）； 4.项目售后服务（格式自拟）； 5.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则作无效投标处理。 2.若招标文件中有专门标注的某关联点。并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其他内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（本条适用于货物类采购，采购需求另有约定的，从其约定。） ☑投标报价包含验收费用 □投标报价不包含验收费用 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起 90 日。 |
| 18.1 | ☑本项目不收取投标保证金。 □本项目收取投标保证金，具体规定如下： 投标保证金的缴纳方式：详见招标公告 投标保证金的金额：详见招标公告 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账缴纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等缴纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须于递交投标文件时将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 3.缴纳投标保证金指定账户：详见招标公告。 4.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳投标保证金，其缴纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定缴纳方式缴纳的，或者未足额缴纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现金方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19 | 投标文件编制要求： 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生产电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。 |
| 20 | 备份投标文件：本项目不接受备份投标文件。 |
| 21.1 | 投标截止时间：详见招标公告 投标文件提交起始时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 25.4 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 信用查询截止时点：资格审查结束前查询 记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 评标委员会的人数： 5 人 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 6 项。 |
| 30.1 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ☑政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序； □…… □随机抽取 |
| 35.1 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带有效的法定代表人授权委托书及其委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西硕友建设工程咨询有限公司，联系电话：0775-3109178，通讯地址：玉林市金旺里47号 现场提交质疑办理业务时间（北京时间）：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 40.1 | 采购代理服务费支付方式： 本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。 2.采购代理服务费收取标准： 本项目以中标金额为计费额，根据【2002】1980 号《招标代理服务费管理暂行办法》货物招标类收费标准收取。 3.缴纳采购代理服务费的账户信息： 开户名称：广西硕友建设工程咨询有限公司 银行账号：20405101040009125 开户银行：中国农业银行股份有限公司玉林玉东支行 |
| 40.2 | 履约验收咨询费：无 |
| 41.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 41.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者其委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.3按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，依据该办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8.特别说明：

##### 8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为本投标人所拥有。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

9.4关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

### 二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评分标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

- 报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

- 资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

18.2.1未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等原件退还手续。

18.2.2中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还，退还方式同本须知正文第18.2.1。

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在提交投标文件截止时间前完成在“广西政府采购云平台”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除。如出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清引起的后果由投标人承担

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。

20.备份投标文件

电子备份投标文件是指“广西政府采购云平台电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接收电子备份投标文件详见“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在提交投标文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“广西政府采购云平台”。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“广西政府采购云平台”平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 投标人应当在提交投标文件截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。提交投标文件截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。提交投标文件截止时间后递交的投标文件，“广西政府采购云平台”平台将拒收。

22.2“广西政府采购云平台”平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在提交投标文件截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在提交投标文件截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由采购代理机构在“广西政府采购云平台”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“广西政府采购云平台”平台依法抽取评审专家，如采购代理机构未按规定依法抽取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“广西政府采购云平台”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云平台”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云平台”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标人报价均在“广西政府采购云平台”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“广西政府采购云平台”平台已与“信用中国”平台做接口，采购人代表可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评分标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

29.评标方法及评分标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评分标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

30.确定中标人

30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.3中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.4根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购人或者采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并依法确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可依法确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33.无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

本项目不收取履约保证金。

36.签订合同

36.1中标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担响应的法律责任。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向本级政府采购监督管理部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于本级政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经本级政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5  本级政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)发布。

38.3.6  本级政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

### 八、其他事项

##### 40.采购代理服务费

##### 40.1采购代理服务收费标准及缴纳账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳采购代理服务费。

##### 41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，投标人提供的货物由中小企业承接，即提供货物的企业为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业

附件：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | □自行验收 □委托验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |
| 中标或者成交人负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

本项目采用以下勾选的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由评标委员会各成员独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，货物类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

### 二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）各分标报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算，如有）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的；

（7）报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（4）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

（5）招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

（6）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（8）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）未响应招标文件实质性要求的；

（11）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（12）投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

（13）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或者明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“广西政府采购云平台”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“广西政府采购云平台”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评分标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 评标标准

### （综合评分法，计分方法按四舍五入取至百分位）

| 序号 | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | (1)评标报价为授标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 (2)政策性扣除计算方法。 本项目为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 (3)满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 (4)价格分计算公式： 价格分=（评标基准价/评标报价）×30分 |
| 2 | 技术分 （满分40分） | 技术参数及性能配置分 （满分10分） | （1）基本分（满分10分） 投标产品实质性技术参数满足招标文件要求的得10分。 （2）扣分项 非标注“▲”技术参数有负偏离的每项扣1.5分，最多扣完基本分。 注： 1.标注“▲”技术参数有负偏离的其投标做无效投标处理。 2. 非标注“▲”技术参数要求投标人应真实响应，如在验收过程中发现设备参数与响应文件不一致的，项目终止进行，并按照相关规定处理。 |
|  |  | 实施方案（满分30分） | 根据投标文件中投标人项目实施方案内容独立评分。 一档（0分）：实施方案明显不满足采购要求或没有提供项目实施方案。 二档（10分）：实施方案基本满足，包含项目需求分析、培训方案、项目进度计划、 应急预案等，整体方案基本符合实际情况。 三档（20分）：实施方案详细，包含项目需求分析、培训方案、项目进度计划、 应急预案等，整体方案针对性强，可行性高。 四档（30分）：实施方案详细完善，包含项目需求分析、培训方案、项目进度计划、 应急预案等，整体方案针对性极强，可行性极高。 |
| 3 | 商务分（30分） | 企业实力（满分10分） | 1、投标人或者生产厂商获得省级及以上部门颁发的“高新技术企业证书”的计5分；(提供相应证书并加盖公章，否则不计分) 2、投标人或生产厂商获得智慧农业物联网系统、农林环境气候自动监测站监测预警系统、物联网虫情测报系统、农林自动虫情测报灯监测预警系统、虫情测报灯控制系统计算机软件著作权登记证书的，每一个计 2.5分，最多计5 分。（提供相应计算机软件著作权登记证书并加盖公章，否则不计分） |
|  |  | 售后服务（满分18分） | 根据投标文件中投标人项目售后服务方案内容独立评分。 一档（0分）：售后服务明显不满足采购要求或没有提供项目售后服务方案； 二档（5分）：售后服务响应时间、安装承诺、售后服务人员配置、质保期、培训方案等，基本满足项目要求； 三档（10分）：售后服务响应时间、安装承诺、售后服务人员配置、质保期、培训方案等，较为可行，总体相对较好； 四档（18分）：售后服务响应时间、安装承诺、售后服务人员配置、质保期、培训方案等，详细完整、可行性高，方案整体优秀； |
|  |  | 类似工程业绩（满分1分） | 投标人近 3 年（2021年4月至2024年3月）具有农林科技措施类似业绩的，每个计0.5分，满分 1分。 注：以合同签订时间为准，提供项目合同或中标通知书的复印件加盖公章，否则不计分。 |
|  |  | 政策分（节能、 环境标志产品） （满1分） | （（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目预算金额比例得 0 至 0.5 分，满分 0.5 分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目预算金额比例得 0 至 0.5 分，满分 0.5 分； （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| 总得分=1+2+3。 |

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐前3名为中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。